## Slide 2: فرمولاسیون محصولات بهداشتی
تهیه شده توسط : فاطمه انصاری

## Slide 3: مایعات لباسشویی

## Slide 4: مایع لباسشویی
فرمولاسیون مایع شوینده لباسشویی فرآیند پیچیده ای است که اصول شیمی، زیست شناسی و فیزیک را با هم ادغام می کند. هدف ایجاد محصولی است که به طور موثر لباس ها را تمیز می کند، راحتی و سهولت استفاده را ارائه می دهد و نگرانی های مختلف پارچه و لکه را برطرف می کند. در این بخش، اجزای اساسی که یک مایع شوینده معمولی را تشکیل می‌دهند را بررسی می‌کنیم و نقش‌ها و عملکردهای خاص آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم.

## Slide 5
Ingredient | Function | Common Options | Weight ratio, % (By active content)
Primary surfactants | Foaming, cleansing | Sodium Lauryl Sulfate (SLS) Sodium Laureth Sulfate (SLES) Alkyl Benzene Sulfonate (LAS) | 10-20
Secondary surfactants | Detergency, foaming, wetting | Fatty Alcohol Polyoxyethylene Ether(AEO) Cocamide DEA(CDEA) Cocamidopropyl Betaine(CAPB) Cocamidopropylamine Oxide(CAO) Alkyl Polyglucoside (APG) | 2-8
Chelating agents | Preventing metal ion interference | Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) | 0.1-1
Enzymes | Targeted stain removal | Proteases | 0.5-3
Defoamers | Preventing excessive foaming | Silicone-based antifoaming agents | 0.05-1
Builder | Enhancing detergent performance | Sodium Carbonate Sodium Silicate Sodium Polyacrylate | 1-10

## Slide 6
Ingredient | Function | Common Options | Weight ratio, % (By active content)
Buffers & pH regulators | Controlling pH | Sodium Hydroxide Citric Acid | 0.1-1
Optical brighteners | Enhancing color brightness | Tinopal CBS-X | 0.1-1
Colorants | Providing color | Dyes: Direct, Acid, and Basic Pigments | 0.001-1
Fragrances | Providing scent | Essential oils Synthetic fragrances | 0.1-1
Preservatives | Preventing microbial growth | Benzisothiazolinone (BIT) Methylisothiazolinone (MIT) Sorbic Acid Sodium Benzoate | q.s.
Thickeners | Viscosity building | Salt Acrylates Copolymer Cellulose Derivatives Amides | 0.1-3
Deionized Water | Solvent, Carrier | Deionized Water | q.s. to 100%

## Slide 7
سورفکتانت های اولیه: اینها مواد فعال اصلی در مایعات شوینده لباسشویی هستند که نقش مهمی در کف کردن و پاکسازی دارند. برخی از سورفکتانت های اولیه رایج عبارتند از سدیم لوریل سولفات SLS، سدیم لورت سولفاتSLES و آلکیل بنزن سولفونات LABSA این سورفکتانت ها با کاهش کشش سطحی آب کار می کنند و آن را قادر می سازند تا به طور موثرتری در پارچه پخش شود و نفوذ کند. آنها همچنین به بلند کردن و از بین بردن کثیفی، روغن و لکه از روی پارچه کمک می کنند.
سورفکتانت های ثانویه: این مواد در کنار سورفکتانت های اولیه برای افزایش خاصیت شویندگی، کف کنندگی و مرطوب کنندگی کار می کنند. سورفکتانت های ثانویه متداول عبارتند از: الکل چرب پلی اکسی اتیلن اتر AEO، کوکامید DEA (CDEA)، کوکامیدوپروپیل بتائین CAPB و کوکامیدو پروپیلامین اکسید CAO این سورفکتانت ها قدرت پاک کنندگی بیشتری را فراهم می کنند و می توانند به تثبیت کف و افزایش عملکرد کلی مواد شوینده کمک کنند.

## Slide 8
عوامل کیلیت: این عوامل نقش مهمی در جلوگیری از تداخل یون های فلزی ایفا می کنند که می تواند عملکرد مواد شوینده را مختل کند. عوامل کیلیت کننده رایج عبارتند از اتیلن دی آمین تتراستیک اسید EDTA، سدیم گلوکونات و دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید. DTPAآنها با اتصال به یون‌های فلزی مانند کلسیم و منیزیم در آب سخت عمل می‌کنند و آنها را غیرفعال می‌کنند و کارآیی کلی پاک‌کنندگی مواد شوینده را بهبود می‌بخشند. EDTA-2Na رایج ترین مورد استفاده در مواد شوینده مایع است.
آنزیم‌ها: این پروتئین‌ها لکه‌ها خاصی را هدف قرار می‌دهند و آنها را برای حذف مؤثرتر توسط سورفکتانت‌های شوینده تجزیه می‌کنند. پروتئازها آنزیم رایجی هستند که در شوینده های لباسشویی برای هدف قرار دادن لکه های پروتئینی مانند خون، تخم مرغ و علف استفاده می شود. سایر آنزیم ها مانند آمیلازها و لیپازها به ترتیب کربوهیدرات ها و چربی ها را هدف قرار می دهند.

## Slide 9
سازندگان: این مواد با حفظ pH، نرم کردن آب سخت و جلوگیری از رسوب مجدد خاک، عملکرد مواد شوینده را افزایش می دهند. سازندگان رایج عبارتند از سیترات سدیم، بی کربنات سدیم و فسفات های پیچیده مانند تری پلی فسفات سدیم. STPP سازندگان در ارتباط با سورفکتانت‌ها، راندمان تمیز کنندگی کلی مایعات شوینده لباس‌شویی را بهبود می‌بخشند.
مواد سفید کننده: این مواد شیمیایی با از بین بردن رنگ از روی لکه ها و خاک، پارچه ها را سفید و درخشان می کنند. مواد سفید کننده رایج عبارتند از پراکسید هیدروژن و پربورات سدیم. آنها با اکسید کردن مواد آلی موجود در لکه ها عمل می کنند و باعث می شوند آنها حل شوند و راحت تر از بین بروند.

## Slide 10
روشن کننده های نوری: این مواد با جذب نور ماوراء بنفش و انتشار نور مرئی، روشنایی رنگ را افزایش می دهند و پارچه های روشن تر و تمیزتر را ایجاد می کنند. روشن کننده های نوری متداول شامل ترکیبات مبتنی بر استیلبن، مشتقات دی استیریل بیفنیل و مشتقات کومارین است. پرکاربردترین روشن کننده نوری در شوینده مایع Tinopal CBS-X است.
عوامل کنترل کف: این عوامل، اغلب بر پایه سیلیکون، تمایل به کف کردن محلول های شوینده را کاهش می دهند. کف بیش از حد می تواند با جلوگیری از تماس موثر بین مواد شوینده و پارچه بر عملکرد تمیز کردن تأثیر منفی بگذارد.

## Slide 11
عطرها، رنگ‌ها و نگهدارنده‌ها: این مواد ظاهر، جذابیت و ماندگاری مایعات شوینده لباس‌شویی را افزایش می‌دهند. عطرها رایحه دلپذیری را ارائه می دهند، در حالی که رنگ ها جذابیت بصری را ایجاد می کنند. نگهدارنده ها مانند بنزیزوتیازولینونBIT و متیل ایزوتیازولینونMITاز رشد میکروبی جلوگیری کرده و عمر مفید محصول را افزایش می دهند. با درک نقش هر یک از اجزا و تعامل آنها، صاحبان صنعت می توانند فرمولاسیون مایع شوینده لباسشویی نوآورانه و با کارایی بالا را طراحی کنند که نیازهای مصرف کننده را برآورده کند و استانداردهای نظارتی را رعایت کند.

## Slide 12: شامپو ها

## Slide 13: فرمولاسیون کلی ساخت شامپو:
ساخت شامپو | 
قسمت وزنی | اجزا
22 | لوریل سولفات تری اتانول آمین 40 درصد
18 | سدیم دی میریسیل سولفات 60 درصد
20 | ترکیب مولی اسید چرب و دی اتانول آمین (دی اتانول آمین الئات)
6 | پروپیلن گلیکول
6 | سدیم کلرید

## Slide 14
فرمولاسیون کلی ساخت شامپو شامل مواد زیر می شود که با درصد وزنی مشخص باهم ترکیب می شوند. هر یک از این مواد باعث ایجاد ویژگی خاصی در شامپو می گردند.
آب مقطر : پایه اصلی تولید شامپو
سدیم لوریل سولفات : جهت ایجاد خاصیت کف کنندگی در شامپو
سدیم کلرید : جهت تنظیم غلظت شامپو
مونو پروپیلن گلیکول : جهت درخشندگی و افزایش لختی و نرمی موی سر
دی اتانول آمین
دی میریسیل سولفات
بتائین

## Slide 15
کوکونات دی اتانول آمید : جهت نرم کنندگی موی سر
منتول
روغن ها : مانند روغن آرگان، روغن نارگیل، روغن بادام و… جهت نرم کنندگی موی سر
عصاره ها : مانند نعنا، بلک بری، انار، آووکادو، اکالیپتوس و … جهت شادابی و خنکی پوست و موی سر
رنگ ها : جهت ایجاد تنوع و جذابیت در شامپو
فرمالین : استفاده ازفرمالین جلوگیری از رشد باکتری و فساد شامپو
متیل پاراهیدروکسی بنزوئیک اسید : جلوگیری از رشد باکتری و فساد شامپو
کتوکونازول و کلیمازول : این دو ماده خاصیت ضد قارچی و ضد خارش دارند که جهت کاهش التهاب پوست سر به فرمولاسیون شامپو افزوده می‌شوند.

## Slide 16: فرمولاسیون ساخت شامپوی ضد شوره
کتوکونازول کتوکونازول ماده ای است که به جهت دارا بودن خاصیت ضد قارچی به این شامپوها اضافه می شود. این ماده توانایی این را دارد تا از خارش، التهاب و پوسته شدن پوست سر که دلیل اصلی ایجاد شوره سر است، جلوگیری کند. به دلیل اینکه هیچ عوارضی در اثر استفاده از این محصولات گزارش نشده است، این شامپوها به جهت اثر بخشی خوبی که در برابر شوره سر از خودشان نشان داده اند، استفاده گسترده ای دارند.
کلیمازول این ماده نیز دارای خواص مشابه ای با کتوکونازول است و مانع پوسته شدن پوست سر می شود. کلیمازول همچنین برای درمان کردن عفونت های قارچی، التهاب و اگزمای پوست سر بسیار مفید واقع می شود.
سلنیوم سولفید این ماده در ابتدا به جای کتوکونازول با اثر گذاری بیشتر معرفی و مورد استفاده قرار گرفت. ولی مدتی بعد تحقیقات ثابت کرد که همان شامپوهای کتوکونازول دارای توانایی بیشتری در از بین بردن شوره های شدید سر هستند.

## Slide 17: فرمولاسیون ساخت شامپوی ضد شوره
سالیسیلیک اسید سالیسیلیک اسیدها تحت عنوان ماده ای شیمیایی بسیار مؤثر برای از بین بردن پوسته سر و خارش آن مطرح می شوند. همین امر موجب شده که از این ماده علاوه بر شامپوهای ضد شوره، در فرمولاسیون بسیاری از محصولات مورد استفاده قرار بگیرند.
قطران ذغالسنگ قطران سنگ، در واقع ترکیبی قطبی است که کاربردها و ویژگی های فراوانی دارد. تأثیری که این ماده در کم کردن رشد سلول های پوستی دارد، همچنین خاصیت ضد عفونی کردن، ضد التهاب و ضد قارچ بودن آن، این ماده را به عاملی قوی برای مبارزه با شوره سر تبدیل کرده است.
روی پروتیون اگر هیچ یک از مواد شیمیایی ای که در بالا گفتیم تأثیری در درمان شوره سر نگذاشت، علاج دوم برای از بین شوره سر، استفاده از این ماده است. ولی یادتان باشد استفاده از این ماده می تواند موجب بروز مشکلات حساسیتی پوستی و اگزما شود. به همین جهت استفاده از آن محدودیت های خاص خودش را دارد.
شایان ذکر است روغن درخت چای هم از ترکیباتی است که برای درمان شوره سر کاربرد دارد. تولید کنندگان، بسته به نوع شامپویی که آماده می کنند، در فرمولاسیون ساخت شامپو از این ماده استفاده می کنند.

## Slide 18
سولفات ها
سولفات ها (اغلب به عنوان سدیم لورت سولفات، آمونیوم لوریل سولفات، سدیم تریدسث سولفات و … مورد استفاده قرار می گیرند) مواد اصلی تمیز کننده و پاک کننده در شامپو هستند و باعث ایجاد کف می شوند.
1. آمونیوم لوریل سولفات یا سدیم لورت سولفات SLES
سولفات ها شوینده های بسیار قوی هستند که از طریق یک واکنش شیمیایی با سبوم روی پوست سر واکنش می دهند. وقتی شامپو را آبکشی می‌کنید، سولفات‌ ها تمام روغن‌ها و آلودگی ها را با خود می‌برند. اما در حین پاکسازی، می‌توانند به مو آسیب برسانند، آن‌ها را شکننده کنند و موخوره را افزایش دهند. در نتیجه در شامپو های مناسب برای موهای حساس از این ترکیب استفاده نمی شود
2.سدیم لوریل سولفات SLS
این ماده سولفاته کف ایجاد می کند اما وقتی روی پوست سر بماند می تواند فولیکول ها را به خطر بیندازد. در نتیجه پیشنهاد می شود که افردای که موهای رنگ شده یا موهای خشک دارند باید حتما از SLS اجتناب کنند، زیرا رنگ آنها را از بین می برد و روغن طبیعی مو را از بین می برد. در نتیجه از این ماده نیز برای موهای حساس نیز استفاده نمی شود.

## Slide 19
سیلیکون ها
سیلیکون ها یا سیلوکسان ها کوتیکول های مو را می پوشانند و باعث درخشندگی آن می شوند. امروزه اما خبر هایی از مضر بودن این ماده به گوش می رسد. به دلیل اینکه نمی توان این مواد را آبکشی کرد و باید با شامپو پاک شوند، می توانند به مرور زمان روی موها جمع شوند. با این حال این تجمع لزوما خطری در پی ندارد اما ممکن است روی موهای بسیار ظریف احساس سنگینی ایجاد نمایند
سدیم کلرید
کلرید سدیم اساساً همان نمک است . وجود آن در شامپو ها می تواند کمی کوتیکول را زبر کند . بنابراین می تواند موهای صاف و ظریف را پرتر نشان دهد. اگر موهای شما خیلی ضخیم است، ممکن است نخواهید از شامپوی حاوی سدیم کلرید استفاده کنید.
الکل های چرب
این مواد اغلب به صورت ستیل الکل، استئاریل الکل یا ستواستئاریل الکل در شامپو ها استفاده می شوند. این مواد علیرغم اینکه الکل هستند، در واقع موهای شما را مرطوب می کنند. الکل های چرب تقریباً برای همه انواع مو عالی هستند، با این حال اگر موهای حساسی دارید ممکن است موی شما با این مواد سازگار نیاشد
پارابن و ایزوتیازولین
پارابن ها گروهی از مواد شیمیایی هستند که برای چندین دهه برای جلوگیری از تشکیل باکتری های مضر و حفظ ماندگاری محصولات شما استفاده می شوند. استفاده از پارابن ها در مقادیر کم در محصولات زیبایی بی خطر است. با این حال برخی از شوینده ها استفاده از سایر نگهدارنده ها مانند ایزوتیازولین را ترجیح می دهند

## Slide 20
اسید سالیسیلیک
اسید سالیسیلیک یک اسید بتا هیدروکسیل یا BHA است و در محصولات مراقبت از پوست برای پاک نگه داشتن منافذ از باکتری ها و درمان آکنه بسیار استفاده می شود. اگر پوست سرتان پوسته پوسته و تحریک شده است، به دنبال شامپوهای حاوی این ماده باشید.
Detangler
Detangler ها در نرم کننده ها استفاده می شوند. رایج ترین آنها کلرید ستریمونیوم و متوسولفات تریمونیم است و عموما در شامپو های مناسب برای موهای مجعد استفاده می شوند.
پروتئین ها
از پروتئین ها در نرم کننده ها و ماسک ها برای تقویت موها استفاده می شود. پروتئین گندم و اسیدهای آمینه سویا در شوینده های مو عموما استفاده می شوند. این ماده برای اکثر انواع مو از جمله موهای آسیب دیده مناسب می باشند.
نرم کننده ها
در برخی از شامپو ها به دلیل بهبود نرم کنندگی مو و حفظ جذب آب می توان از مواد اولیه ای مانند گلیسیرین و پروپیلن گلیکول استفاده نمود.
بتائین
کوکامیدوپروپیل بتائین در شوینده به سورفکتانتی مهم است که کف مناسبی نیز در شامپو ها تولید می کند.برخی از سورفکتانت های ملایم مانند لورامید و سویامید نیز در شامپو های مناسب برای موهای حساس بسیار پرکاربرد هستند.

## Slide 21: مایعات ظرفشویی

## Slide 22
Ingredient | Function | Common Option | Adding Ratio, % w/t
Anionic Surfactants | Primary cleaning agents | Sodium Lauryl Sulfate (SLS) Sodium Laureth Sulfate(SLES) Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid(LABSA) Alpha Olefin Sulphonate(AOS) | 10-15%
Nonionic Surfactants | Supplementary cleaning, degreasing, and foaming | Alcohol Ethoxylates (AEO) Cocamide DEA(CDEA) | 1-5%
Amphoteric Surfactants | Mild cleaning and foam boosting | Cocamidopropyl Betaine (CAPB) Cocamidopropylamine Oxide(CAO) | 1-5%
pH Adjusters and Buffers | Maintain optimal pH | Sodium Hydroxide Citric Acid | 0.5-2%

## Slide 23
Grease-cutting Agents | Enhance grease removal | Ethanol | 1-5%
Preservatives | Prevent bacterial growth | Parabens Methylisothiazolinone (MIT) | 0.1-0.5%
Fragrances and Colorants | Aesthetic appeal | Synthetic Fragrances Essential Oil Dyes | 0.1-2%
Thickeners and Rheology Modifiers | Adjust viscosity | Sodium Chloride(Salt) Hydroxypropyl Methylcellulose(HPMC) | 0.5-2%

## Slide 24
سورفکتانت اولیه (سورفکتانت آنیونی): سورفاکتانت های آنیونی مانند سدیم لوریل سولفات SLS یا آلکیل بنزن سولفونات خطی LABSA، قدرت پاک کنندگی اصلی را در مایع ظرفشویی فراهم می کند و کثیفی و چربی را از ظروف می شکند و از بین می برد.
سورفکتانت ثانویه (سورفکتانت آمفوتریک یا غیر یونی): یک سورفکتانت ثانویه مانند کوکامیدوپروپیل بتائین CAPB یا الکل اتوکسیلات AEO، به پاک کنندگی بیشتر و خواص کف کردن کمک می کند. این سورفکتانت ها همچنین به تثبیت کف و بهبود نرمی فرمول کمک می کنند.

## Slide 25
تنظیم کننده:pHهیدروکسید سدیم یا اسید سیتریک برای حفظ سطح مطلوب pH معمولاً بین 7 تا 8 مایع ظرفشویی حیاتی است. PH مناسب تضمین می کند که عملکرد تمیز کردن به حداکثر می رسد و همچنین سازگاری محصول با پوست کاربران را بهبود می بخشد.
آنزیم ها: آنزیم هایی مانند پروتئازها، آمیلازها و لیپازها کاتالیزورهای بیولوژیکی هستند که به ترتیب به تجزیه ذرات غذا، پروتئین، نشاسته و باقی مانده چربی کمک می کنند. گنجاندن آنها در مایع ظرفشویی قدرت پاک کنندگی را افزایش می دهد و امکان حذف موثرتر لکه ها و بقایای مواد غذایی سرسخت را فراهم می کند.
عطرها: رایحه ها یا اسانس ها را می توان به مایعات ظرفشویی اضافه کرد تا رایحه ای دلپذیر ارائه کند و تجربه حسی را برای کاربر بهبود بخشد. عطرهای مختلف را می توان برای جلب توجه مصرف کنندگان مختلف استفاده کرد و طیف وسیعی از گزینه ها مانند رایحه های مرکباتی، گلی یا گیاهی را ایجاد کرد.

## Slide 26: مواد افزودنی برای عملکرد و بازاریابی
رنگ‌ها: افزودن رنگ‌ها به مایع ظرفشویی می‌تواند آن را از نظر زیبایی شناختی جذاب‌تر و در قفسه چشم‌گیرتر کند و به متمایز شدن محصول از رقبا کمک کند. همچنین می توان از رنگ برای نشان دادن یک عطر یا ماده خاص استفاده کرد، مانند مایع سبز برای رایحه گیاهی یا آبی برای عطرهای الهام گرفته از اقیانوس.
عوامل کیلیت: عوامل کیلیت مانند اتیلن دی آمین تترا استیک اسید EDTA با اتصال به یون های فلزی در آب سخت، کاهش کف صابون و افزایش راندمان پاک کنندگی عمل می کنند. این به جلوگیری از رسوب و باقی مانده روی ظروف و ظروف شیشه ای کمک می کند و از تمیزی درخشان آن ها اطمینان می دهد.
حلال های گریس بر: مواد چربی بر اضافی مانند دی لیمونن یا گلیکول اترها را می توان برای افزایش توانایی فرمول در مقابله با گریس و روغن سخت اضافه کرد. این می تواند به ویژه برای مصرف کنندگانی که مرتباً با روغن های سنگین پخت می کنند یا به یک محلول تمیزکننده قوی برای ظروف خود نیاز دارند جذاب باشد.

## Slide 27
عوامل حالت دهنده پوست: ترکیباتی مانند آلوئه ورا، گلیسیرین یا پانتنول را می توان برای ایجاد فرمولی ملایم و سازگار با پوست ترکیب کرد. این افزودنی‌ها به مرطوب‌سازی و تسکین دست‌های کاربر کمک می‌کنند و خطر خشکی یا تحریک ناشی از استفاده مکرر را کاهش می‌دهند.
عوامل ضد باکتری: برخی از مایعات ظرفشویی ممکن است حاوی عوامل ضد باکتریایی مانند کلرید بنزالکونیوم یا تریکلوزان باشند که به کشتن باکتری ها و جلوگیری از گسترش میکروب ها کمک می کند. این نوع افزودنی می‌تواند نقطه‌ی فروش برای مصرف‌کنندگانی باشد که در محصولات پاک‌کننده‌شان، ویژگی‌های بهداشتی و ضد میکروب را در اولویت قرار می‌دهند.

## Slide 28: فرمالین چیست؟
به مخلوطی از ۴۸% آب H2Oو ۳۷% فرمالدهیدHCHOو ۱۵% متانول C3HOH فرمالین گفته می‌شود و مایعی کاملاً زلال و شفاف است. فرمالین ماده اولیه‌ای است که در صنایع تولید مایع ظرفشویی، شامپو و دیگر پاک‌کننده‌ها به عنوان ضدعفونی‌کننده و یک ماده نگهدارنده مورداستفاده قرار می‌گیرد و معمولاً حدود درصد مصرفی آن ۱/۰ تا ۴/۰ درصد است.
امروزه فرمولاسیون با روش‌های روز تغییر می‌کند و به طرفی حرکت دارد که دیگر در فرمولاسیون مایع ظرفشویی و فرمولاسیون دستشویی از فرمالین استفاده نشود و هم‌اکنون فرمولاسیون مایع ظرفشویی و فرمولاسیون مایع دست‌شویی بدون فرمالین ارائه می‌گردد.

## Slide 29: پودر لباسشویی

## Slide 30
مواد لازم برای ساخت فرمولاسیون پودر شوینده شستشو عبارتند از: سودا، نمک، اسید سولفونیک آلکیل بنزن خطی LABSA، سدیم تری پلی فسفات STPP، سوپر فسفات سه‌گانه TSP، محلول هیدروکسید سدیم Lye، لوریل سدیم سولفات SLS، سفید کننده نوری، آنزیم، اسید سولفونیک، دانه‌های رنگی، اسانس.

## Slide 31
فرمول پودر شوینده شستشو | 
67% | کربنات سدیم
2% | نمک
18% | اسید سولفونیک آلکیل بنزن خطی LABSA
3% | سدیم تری پلی فسفات
2% | سوپر فسفات سه گانه
2% | هیدروکسید سدیم
1% | سدیم لوریل سولفات SLS
1% | سفید کننده نوری
2% | اسید سولفونیک پودری
1% | گرانول رنگی
0/5% | آنزیم
– | اسانس

## Slide 32
سفید کننده ها :
کارایی سفید کننده ها در فرمول پودر لباسشویی این می باشد که لکه های رنگی را نابود می‌کند و در نتیجه لباس ها تمیز تر و روشن تر خواهد شد ، آب اکسیژنه جزء رایج ترین و ساده ترین سفید کننده ها محسوب می شود سایر سفیدکننده ها شامل هیپوکلریت سدیم که ماده سفید کننده بر پایه کلر است و سدیم کربنات می باشند و بهتر است بدانید سدیم کربنات یک ترکیب قلیایی است و به آسانی می‌تواند بسیاری از کثیفی ها و لکه ها را در خود حل نماید و در نهایت آن ها را نابود کند .
سورفاکتانت ها :
این ماده جزء اصلی ترین پاک کننده لکه در فرمولاسیون پودر ماشین لباسشویی می باشد ، سورفاکتانت ها لکه ها و چربی ها را و همچنین لکه مواد غذایی را به خوبی از روی البسه پاک می کند البته در فرمولاسیون پودر ماشین لباسشویی چندین سورفاکتانت وجود دارد تا اکثر لکه ها را به راحتی پاک کند .
پلیمرها :
فرمولاسیون پودر ماشین لباسشویی از چندین پلیمر متفاوت تشکیل شده است که هر کدام از این پلیمرها کار مختص به خود را برای نابودی لک ها انجام می‌دهد کار پلیمر
بعد از عملیات سورفاکتانت ها شروع می شود و اگر لکه ای باقی مانده باشد آن را تمیز می کند ، به عنوان مثال کربوکسی متیل سلولز یکی از پلیمرهای مهم می باشد این پلیمر از سلولز به وجود می آید و از برگشت لکه ها که از روی لباس جدا شده‌اند جلوگیری می‌کند و این پلیمر منجر می شود که بعد از عملیات پاکسازی ، کثیفی ها بر روی لباس برنگردد و دیگر آلودگی ها بر سطح لباس قرار نخواهد گرفت .

## Slide 33
آنزیم ها :
آنزیم ها جزئی از پروتئین می باشد که برای نابودی لکه ها و کثیفی های مواد غذایی بسیار فوق العاده عمل می کند و بهتر است بدانید که هر آنزیم لکه خاصی را نابود می‌کند از این رو در فرمولاسیون پودر ماشین لباسشویی از آنزیم های مختلفی استفاده می شود .
اسید سیتریک :
اسید سیتریک از اسید های آلی ملایم می باشد و کاربرد آن در فرمولاسیون پودر ماشین لباسشویی این است که بوی ناخوشایند البسه را از بین ببرد و باعث از بین رفتن سختی آب هم می‌شود .
دی اتیل استر دی متیل آمونیوم کلراید :
این ماده جزء ترکیبات آمونیوم می باشد که کاربرد آن نرم کردن پارچه برای صاف نگه داشتن لباس است .
اسانس :
از اسانس برای خوشبو شدن پودر ماشین لباسشویی استفاده می شود که این رایحه خوب باعث می گردد که لباس ها بوی خوبی بگیرند

## Slide 34: نرم کننده موی سر

## Slide 35: ترکیبات نرم کننده مو
سورفکتانت‌ها و پلیمرهای کاتیونی: این دو گروه ترکیباتی از مولکول‌ های بلند هستند که به سطح مو می‌چسبند و آنها را می‌پوشانند. این کار باعث می‌شود موها بدون گیر کردن، از کنار یکدیگر بلغزند و به راحتی از هم جدا شوند. ستریمونیوم کلراید، بهنتریمونیوم کلراید، پلی کواترنیوم 10 و پلی کواترنیوم 7 انواعی از ترکیبات کاتیونی هستند که این وظیفه را به خوبی انجام می دهند.
روغن‌ها: روغن‌ها رطوبت را حفظ می کنند و یک لایه محافظ لغزنده روی مو ایجاد می کنند تا حالت دهی راحت تر و آسیب کمتری به آن وارد شود. علاوه بر این، برخی از روغن‌ها (مانند روغن زیتون و نارگیل) می‌توانند از طریق کوتیکول مو به هسته مو نفوذ کنند که می‌تواند خاصیت ارتجاعی مو را بهبود بخشد و آن را نرم تر کند.
مرطوب کننده ها: این مواد آب را به سمت مو جذب می کنند و با این کار آبرسانی به موها را انجام می دهند. به عنوان مثال می توان به گلیسیرین، سدیم PCA، پروپیلن گلیکول و… اشاره کرد.
سیلیکون ها: این مواد موها را با یک لایه نازک و براق که لغزنده و روان است می پوشانند. همچنین به محافظت از مو در برابر آسیب های حالت دهنده های گرمایی مانند سشوار و اتو کمک می کند. از جمله سیلیکون ها می توان به سیکلوپنتاسیلوکسان اشاره کرد.
پروتئین ها: پروتئین ها، از جمله پروتئین های هیدرولیز اغلب یک پوشش محافظ روی موهای آسیب دیده تشکیل می دهند و از آنها محافظت می کنند. به عنوان مثال می توان به کلاژن هیدرولیز شده، پروتئین هیدرولیز گندم، کراتین هیدرولیز شده و پروتئین هیدرولیز شده ابریشم اشاره کرد.

## Slide 36
تنظیم کننده pH
از آنجایی که موهای معمولی به محصولاتی که کمی در محدوده اسیدی هستند، بهترین واکنش را نشان می دهند، استفاده از یک تنظیم کننده pH به اصلاح محصول نهایی کمک می کند تا درست باشد. عددی حدود 6 یک حالت ایده آل است که برای کف سر و مو توصیه می شود.
گلیسیرین
گلیسیرین متعلق به یک گروه کلیدی از مواد تشکیل دهنده نرم کننده مو، مرطوب کننده ها است. مرطوب کننده ها و به ویژه گلیسیرین مورد علاقه مصرف کنندگان هستند زیرا رطوبت را از محیط و اعماق پوست جذب می کنند و آن را به سطح می آورند. رطوبت جذب شده، به مو داده می شود و برای تامین آبرسانی لازم در آن قفل می شود. افزودن گلیسیرین به روتین مراقبت از مو می تواند رطوبت مورد نیاز را به خصوص برای موهای خشک فراهم کند. یک مطالعه در سال 2016 نشان داد که گلیسیرین در مقایسه با آلفا هیدروکسی اسیدها، پروپیلن گلیکول، بوتیلن گلیکول، اوره و سوربیتول “موثرترین مرطوب کننده” است.
دایمتیکون Dimethicone
دایمتیکون نوعی ماده سیلیکونی است که در نرم‌ کننده‌ های مو به دلیل توانایی آن در کنترل موخوره و لغزش و درخشندگی بیشتر موها محبوب است. دایمتیکون می تواند کوتیکول ها را صاف کرده و به تار مو بچسباند و به آن بافت ابریشمی و درخشندگی بدهد. همچنین برای موهای آسیب دیده از گرما مفید است زیرا دارای مزایای محافظت از گرما بوده و با ایجاد یک سد محافظ بر روی لایه خارجی مو به نام کوتیکول به ظاهر سالم آن کمک می کند.

## Slide 37
الکل ستیل Cetyl Alcohol
الکل ها اغلب با اثر خشکی روی پوست سر همراه هستند، اما این برای همه صدق نمی کند. برخی از آنها به دلیل اثر آبرسانی و حالت‌ دهندگی فوق‌ العاده‌ شان در ترکیبات و فرمولاسیون محصولات مراقبت از مو قرار می‌گیرند. ستیل الکل یکی از آنهاست. این الکل چرب که از گیاهان به دست می‌ آید، از اتانول سنگین‌ تر است و برای مدت طولانی‌تری به موها آبرسانی و رطوبت بیشتری می‌دهد. وجود ستیل الکل در محصولات مراقبت از مو به بهبود کنترل پذیری مو و حفظ رطوبت کمک می کند. همچنین به نرم و صاف شدن موها کمک می کند، درخشندگی و تغذیه را از ریشه تا نوک ایجاد می کند و موهایی حجیم و شاداب ایجاد می کند. برخی دیگر از الکل های چرب مرطوب کننده عبارتند از میریستیل الکل، استئاریل الکل، الکل Cetearyl.
بنزوفنون Benzophenone
بنزوفنون دارای خواص جذب UVB و UVA است که برای فیلتر کردن اشعه مضر فرابنفش (UV) طراحی شده است. بنزوفنون ها نوعی ترکیب آلی هستند که اغلب در کرم های ضد آفتاب استفاده می شوند و خواص مفیدی در طیف وسیعی از محصولات مراقبت از مو از جمله شامپوها، اسپری های مو و نرم کننده های مو دارند. این ماده برای محافظت از کوتیکول مو در برابر آسیب اشعه ماوراء بنفش عمل می کند. همچنین هدف آن حفظ نتایج درمان های شیمیایی خاص مانند استفاده از رنگ مو است. این کار را با حفظ یکپارچگی مواد و اثرات مختلف مانند رنگ، رایحه و جلوگیری از خراب شدن آنها در برابر نور خورشید انجام می دهد.

## Slide 38
روغن های طبیعی
مانند روغن آووکادو، زیتون، سویا که می تواند به ساقه مو نفوذ کند. روغن ها روان کننده، نرمی و درخشندگی ایجاد می کنند. در ترکیبات نرم کننده ها به دنبال این مواد باشید. بطور مثال روغن زیتون یک ماده طبیعی است که به دلیل خواص حالت دهنده اش شناخته شده است. این روغن به ساقه مو نفوذ کرده و رطوبت را حفظ کرده و نرمی آن را افزایش می دهد. همچنین می تواند به صاف شدن موها و کاهش موخوره نیز کمک کند. درخشندگی که اغلب به روغن زیتون نسبت داده می شود ممکن است به دلیل توانایی آن در صاف کردن کوتیکول خارجی مو باشد. روغن زیتون یکی از مواد اصلی حالت دهنده مو در موهای خشک و پرپشت محسوب می شود. همچنین یک ماده اثبات شده و محبوب برای استفاده در موهای تحت درمان شیمیایی و برای درمان آسیب های مو مانند موخوره است.
پروتئین های هیدرولیز شده
این پروتئین ها به اندازه کوچک ساخته شده اند، بنابراین به راحتی جذب می شوند و به لایه دوم / قشر تار مو می رسند. پس از جذب، از موها محافظت کرده و به افزایش درخشندگی و کاهش شکنندگی و شکستگی آنها کمک می کنند. برخی از پروتئین های هیدرولیز شده رایج عبارتند از کراتین هیدرولیز شده، پروتئین هیدرولیز شده گندم و پروتئین هیدرولیز شده ابریشم.
عطر
یک راه فوق العاده برای تنظیم حال و هوای زمانی که از یک محصول استفاده می کنید، شخصی سازی آن متناسب با سلیقه هر فرد است، همه چیز را در مورد عطر یا ترکیب مورد نظر خود بشناسید و سپس اقدام به خرید نرم کننده کنید.

## Slide 39: فواید نرم کننده مو
بهبود درخشش
بهبود نرمی و لطافت
ضد الکتریسیته ساکن
تقویت/کاهش شکستگی
کاهش موخوره و شکاف انتهایی

## Slide 40: صابون

## Slide 41
صابون به دو ماده اولیه اصلی نیاز دارد: چربی و ماده قلیایی. چربی مورد نیاز در ساخت صابون عبارتند از روغن نارگیل و روغن هسته پالم که هردوی آنها واجد اسید های چرب ۱۲ کربنه هستند. تالو (پیه گاوی و گوسفندی) و روغن هسته پالم که واجد اسید های چرب با زنجیره ۱۸ کربنی هستند. ماده قلیایی ای که امروزه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد هیدروکسید سدیم یا سود سوزآور است. هیدروکسید پتاسیم را نیز می توان مورد استفاده قرار داد.

## Slide 42
  همانطور که در فرمول فوق پیداست از ترکیب ملکول تری گلیسرید با ملکول هیدروکسید سدیم ,ملکول گلیسرین و ملکول صابون ایجاد می شود که اگر روغن مصرفی تالو یا روغن پالم باشد صابون ایجاد شده ملکول سدیم پالمیتات است و اگر چنانچه از روغن نارگیل و یا روغن هسته پالم استفاده شود صابون ایجاد شده سدیم لائورات خواهد شد. همانطور که پیش تر گفته شد برای ساخت صابون از ترکیب هر دو روغن استفاده می شود در نتیجه صابون تولید شده ترکیبی از سدیم پالمیتات و سدیم لائورات است. گلیسیرین یا همان گلیسرول یک محصول جانبی بسیار مفید در فرآیند تولید صابون است که به عنوان یک نرم کننده و مرطوب کننده در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی بکار می رود. ملکول سدیم پالمیتات و سدیم لائورات که همان صابون است واجد یک سر قطبی آبدوست و یک دم غیرقطبی چربی دوست است. تفاوت این دو ملکول فقط در طول زنجیره هیدروکربنی آنها است.
  در هنگام شستشو ملکول های صابون در آب غوطه ور شده و سر قطبی آنها با ملکول های آب و دم غیر قطبی با ملکول های چربی ترکیب شده و ایجاد میسل می کنند. میسل های تشکیل شده در آب شناورند و با آبکشی به راحتی شسته می شوند و به این ترتیب ملکول های لک و چربی موجود در سطح پوست از بین می روند.

## Slide 43
صابون ها با توجه به نوع مصرف آنها به سه دسته تقسیم می شوند.
صابون استحمام
صابون آرایشی
صابون رختشویی
تفاوت عمده صابون های فوق در نوع و میزان چربی و روغن های مصرفی می باشد. بطور کلی روغن هایی که واجد اسید های چرب با زنجیره ۱۸ کربن هستند صابون هایی با بافت خشن و سفت تولید می کنند در حالیکه روغن هایی که واجد اسید های چرب با زنجیره ۱۲ کربن هستند صابونی با بافت نرم تولید می کنند. از اینرو در تولید انواع صابون از درصد متفاوتی از این روغنها استفاده می شود. به عنوان مثال برای تولید صابون حمام از ۸۵ درصد پیه و یا روغن پالم که واجد اسید چرب ۱۸ کربنی است به همراه ۱۵ درصد روغن نارگیل و یا روغن هسته پالم که واجد اسید چرب ۱۲ کربنه است استفاده می شود. اما برای تولید صابون آرایشی که مخصوص شستشوی صورت می باشد از ۷۵ درصد روغن ۱۸ کربنه و ۲۵ درصد روغن ۱۲ کربنه استفاده می شود. در تولید صابون رختشویی چون استحکام بافت صابون برای ما مهم است فقط از روغن واجد اسید چرب ۱۸ کربنه یعنی تالو و روغن پالم استفاده می شود.
صابون بر پایه پتاسیم در مقایسه با صابون بر پایه سدیم محصول محلول تری در آب ایجاد می کند و بنابراین «صابون نرم» نامیده می شود. صابون نرم معمولاً به تنهایی یا در ترکیب با صابون بر پایه سدیم در محصولات اصلاح به کار می رود.

## Slide 44: فرایند کتری
۱-مواد چربی و قلیایی در یک پاتیل که مخزنی فولادی است و می تواند چند هزار کیلوگرم از مواد را نگه دارد ذوب می شود. سیم پیچ مولد بخار در داخل کتری دسته ای از مواد را گرم می کند و آنها را به جوش می آورد. بعد از به جوش آمدن، چربی با ماده قلیایی واکنش نشان می دهد و صابون و گلیسیرین تولید می شود. ۲-حالا صابون و گلیسیرین باید از یکدیگر جدا شوند. برای این کار مخلوط با نمک برخورد داده می شود که باعث می شود صابون به بالا صعود کند و گلیسیرین در کف به جا بماند. سپس گلیسیرین از کف کتری خارج می شود. ۳-برای حذف مقادیر اندک چربی ای که تبدیل به صابون نشده اند، یک محلول تند و قوی به کتری اضافه می شود. این مرحله در فرآیند «تغییر قوی» نامیده می شود. این جرم دوباره به جوش آورده می شود و آخرین چربی ها به صابون تبدیل می شود. ۴- در گام بعدی صابون دوباره در کتری با آب جوشانده می شود. جرم در نهایت به دو لایه جدا می شود. لایه بالایی حدود ۷۰٪ صابون و ۳۰٪ آب دارد. لایه های پایین تر حاوی بیشتر ناخالصی های موجود در صابون مانند خاک و نمک و همچنین بیشتر آب است. سپس به صابون ۷۲ ساعت استراحت داده می شود تا مواد فرصت کافی برای صابونی شدن را پیدا کنند.
۵- صابون در این مرحله به تانک ذخیره منتقل شده و پس از آن موادی مانند لانولین و پارافین به آن اضافه می شود. سپس مراحل کاهش رطوب صابون انجام می شود بطوریکه در این مرحله صابون با گذر از مبدل های حرارتی رطوبت خود را از دست داده و رطوبت از حدود ۳۰% به ۱۵% کاهش می یابد و در آخر خمیر صابون سرد شده و با گذر از صفحات طوری به شکل چیپس صابون مبدل می شود.
۶- چیپس صابون با افزودنی های لازم مانند رنگ و اسانس ترکیب شده و برای مراحل قالب زنی و بسته بنده آماده می شود.

## Slide 45: فرایند مداوم
فرآیند مداوم
۱-اولین مرحله فرایند مداوم، تجزیه چربی طبیعی به اسیدهای چرب و گلیسیرین است. تجهیزات مورد استفاده یک ستون فولادی عمودی است که می تواند ۲۴ متر ارتفاع داشته باشد. پمپ به طور مداوم چربی و آب وارد این ستون می کند و اسیدهای چرب و گلیسیرین ایجاد می شوند. سپس اسیدهای چرب تصفیه می شوند. ۲-اسیدهای چرب خالص شده با مقدار دقیق مواد قلیایی مخلوط می شوند تا صابون تشکیل شود. سایر موادی مانند مواد ساینده و عطر نیز با این ها مخلوط می شود. ۳-صابون ممکن است به داخل قالب ریخته شود و به صورت یک قطعه بزرگ سخت درآید. همچنین ممکن است در یک فریزر ویژه خنک شود. تخته بزرگ صابون به صورت قطعات نواری کوچک تر بریده می شود. کل فرآیند مداوم، از تقسیم تا پایان می تواند در مدت چند ساعت انجام شود. ۴-صابون های آرایشی بیشتر پردازش می شوند. در نتیجه نوار صابون به دست آمده بهتر می شود و قوام بهتری پیدا می کند. صابون سرد شده از چند مرحله غلطک سنگین عبور می کند که آن را له و خمیری می کند. این زمان بهترین زمان برای اضافه کردن عطر است چرا که روغن های فرار در مخلوط سرد بخار نمی شوند. پس از این که صابون از این مرحله عبور می کند در یک استوانه فشرده می شود. صابون فشرده شده به صورت بریده و بسته بندی می شود.

## Slide 46: فرمول کلی ساخت صابون
ماده | عملکرد | درصد مصرفی
چیپس صابون | سورفکتانت | 
BHT | آنتی اکسیدان | ۰/۳ – ۰/۲
سولفات منیزیوم | پایدار کننده اسانس | ۰/۴
بی اکسید تیتان | سفید کننده | ۰/۴
سیلیکات سدیم | براق کننده | ۰/۴
EDTA | کیلیت کننده | ۰/۲ – ۰/۱
اسانس | خوشبو کننده | ۱/۲ – ۱
رنگ |  | ۰/۲ – ۰/۰۲

## Slide 47: مواد اضافی در صابون ها
عصاره | بسته به نوع عصاره | ۲ – ۱
پروتئین | بسته به نوع پروتئین | ۰/۵ – ۰/۱
ویتامین | بسته به نوع ویتامین | ۰/۵ – ۰/۱
روغن های گیاهی | نرم کننده | ۵ – ۱
اسید استئاریک | سوپر فت | ۳ – ۱
خمیر سولفونات | افزایش دهنده کف | ۰/۵
TCC | آنتی باکتریال | ۰/۵ – ۰/۲

## Slide 48: انواع مواد اولیه و کاربرد آنها

## Slide 49: سدیم پلی تری فسفات STPP
این ماده پودری سفید رنگ می باشدواز دسته فسفاتهای متراکم محسوب می گردد.این ماده یكی از سازنده های مهم در صنایع شوینده است.. سازنده ها اجزای عمده پودرها و مایعات شوینده را شامل شده و باعث افزایش كارایی شستشو سورفاكتانتها می شوند. سازنده ها یونهای سختی آب محلول شستشو (كلسیم و منیزیم ) را غیر فعال كرده واز واكنش آنها با سورفاكتانتها جلوگیری می نمایند.
ویژگی ها :
عامل كمپلكس كننده و شلاته كننده (،باتشكیل كمپلكس محلول با یونهای سختی آب مانندكلسیم و منیزیم باعث نرم شدن آب می شود) كاهش دهنده پیوند فیزیكو شیمیایی بین چرك و پارچه
منبع ایجاد قلیائیت
دارای خاصیت بافری (حفظ قلیائیت)
عامل دیسپرس کننده چرك و جلوگیری از نشست مجدد آن بر روی پارچه
حفظ کننده كارایی سورفاكتانت بویژه سورفاكتانتهای آنیونیك و افزایش پاك كنندگی
كاهش دهنده ترسیب رسوبات معدنی بر روی پارچه، سطوح فلزی ماشین لباسشویی، ظرفشویی وسطوح سخت
عامل پایداری انبارش عوامل بلیچ، اكتیواتور و آنزیم ها
افزایش دهنده توانایی جذب سورفاكتانتهای نانیونیك جهت ایجاد پودرهایی با ریزش مناسب
دارای خاصیت رسوب زدایی

## Slide 50: سدیم پلی تری فسفات STPP
موارد كاربرد :
تمامی پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی
قرصهای شوینده ماشین لباسشویی
پاک کننده سطوح سخت
پاک کننده های صنعتی
پاک کننده های چند منظوره
پودر و قرصهای ماشین ظرفشویی
پاک کننده های وسایط نقلیه Car &Truck Wash Detergent

## Slide 51: سیلیکاتها
سدیم سیلیکاتهای محلول از ذوب قلیایی شن وماسه با سدیم کربنات در کوره الکتریکی وحل نمودن ماده مذ اب حاصله در آب بدست می آید. این محلول به Water glass مشهوراست وبا خلوص 35 تا 50 درصد در آب کاملاٌ محلول می باشد.
ویژگی ها :
منبع ایجاد قلیائیت
دارای خاصیت بافری (حفظ قلیائیت)
ممانعت كننده خوردگی سطوح فلزی ماشین واجزاء فلزی لباس در حین شستشو به علت ایجاد لایه سیلیكاتی
موارد كاربرد :
تمامی پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی
پاک کننده سطوح سخت
پاک کننده های صنعتی
پودرهای ماشین ظرفشویی
پاک کننده های وسایل نقلیهCar &Truck Wash Detergent

## Slide 52: کربنات های معدنی
سدیم کربنات( سودا) به صورت پودر سفید رنگ با دانسیته سبک و سنگین موجود می باشد .نوع سبک آن در محصولات شوینده کاربرد وسیعی دارد و خلوص آن 98 درصد است. این ماده از سازنده های مهم در صنایع شوینده محسوب می شودو حلالیت بسیار خوبی در آب دارد.
ویژگی ها :
باحذف یونهای سختی محلول شستشو (كلسیم و منیزیم ) به صورت ترسیبی باعث نرم کردن آب می شود.
منبع ایجاد قلیائیت
دارای خاصیت بافری (حفظ قلیائیت محلول شستشو )
حفظ کننده كارایی سورفاكتانت بویژه سورفاكتانتهای آنیونیك و افزایش پاك كنندگی
خنثی کننده اسیدهای ایجاد كننده اكتیو آنیونیك در فرمولاسیونها

## Slide 53: کربنات های معدنی
موارد كاربرد :
تمامی پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی
پاک کننده سطوح سخت
پاک کننده های صنعتی و سازمانی
پاک کننده های چند منظوره
پودرهای ماشین ظرفشویی
پاک کننده های وسایل نقلیه

## Slide 54: سدیم سیترات
سدیم سیترات نمك تری سدیمی سیتریك اسید می باشد.شکل ظاهری آن به صورت کریستالهای ریز سفید رنگ است و به آسانی در آب حل می شود. این ماده از سازنده های مهم در صنایع شوینده محسوب می شود وکاربرد وسیعی در تمامی محصولات اعم از مایع،پودر،قرص وژل پیدا کرده است.
ویژگی ها :
عامل كمپلكس كننده متوسط یونهای كلسیم ومنیزیم
جایگزین STPP در مایعات لباسشویی بدلیل پایداری هیدرولیز
كاهش دهنده ترسیب رسوبات معدنی بر روی پارچه ،سطوح فلزی ماشینهای لباسشویی ، ظرفشویی وسطوح سخت به دلیل حل نمودن رسوبات

## Slide 55: سدیم سیترات
موارد كاربرد :
تمامی پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی
قرصهای شوینده ماشین لباسشویی
مایعات لباسشویی
پاک کننده های سطوح سخت
پاک کننده های صنعتی
پاک کننده های چند منظوره
پودر، مایع،قرص وژل ماشین ظرفشویی

## Slide 56: فسفوناتها
نمك های سدیمی فسفونیک اسیدهای آلی كه دارای چندین گروه فسفوناتی بوده و عوامل كمپلكسه كننده موثری هستند. این دسته از مواد به فرم مایع وبه رنگ قهوهای تیره می باشند. این ماده در منابع علمی جزءطبقه سازنده هامحسوب می شودو حلالیت بسیار خوبی در آب دارد.
ویژگی ها :
ممانعت كننده رشد كریستالی و تشكیل رسوبات نمكهای نامحلول
پراكنده کننده ذرات چرك
شلاته كننده مناسب یونهای فلزات سنگین مانند مس ،منگنز، آهن
پایدارکننده بلیچ های اكسیژن دار در محصولات پودری
لكه بر لكه هایی مانند چای، قهوه، میوه برای جبران عدم حضور بلیچ درمحصولات مایع لباسشویی

## Slide 57: فسفوناتها
موارد كاربرد :
تمامی پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی
پاک کننده های صنعتی
پودرهای ماشین ظرفشویی
مایعات لباسشویی

## Slide 58: آلکیل بنزن سولفونات خطی LAS
این ماده جزء مواد فعال سطحی آنیونی مهم مصرفی
در بیشتر صنایع می باشد.این ماده ازسولفونه کردن
آلکیل بنزن خطی و خنثی نمودن آن با سود بدست می آید.
اسید حاصله ماده ای غلیظ با رنگ قهوه ای تیره است.
ویژگی ها :
كاهش دهنده كشش سطحی آب و افزایش رطوبت پذیری سطوح
دارای قدرت دترجنتی و پاک کنندگی بالا
جداکننده چرك در طی شستشو و همچنین معلق ساز چرك در محلول شستشو
ایجادکننده کف فراوان و پایداری کف حاصله
قیمت ارزان

## Slide 59: آلکیل بنزن سولفونات خطی
موارد كاربرد :
تمامی پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی
قرصهای شوینده ماشین لباسشویی
مایعات لباسشویی
مایعات ظرفشویی
پاک کننده های سطوح سخت و چند منظوره
پاک کننده های صنعتی
به علت ایجاد سوزش بر روی پوست،استفاده از این ماده در محصولات مراقبت از بدن ومو ممنوع بوده و فقط در محصولات مراقبت ازپارچه،خانه و ظروف استفاده می شود.
به علت حساسیت این ماده به یونهای سختی آب و کاهش دترجنتی، وجود سازنده ها برای افزایش کارایی لازم است .
به علت ایجاد پودرهای با ریزش مناسب و پایداری زیاد ، عمده ترین مصرف آن در تهیه پودرهای شوینده است.

## Slide 60: سدیم لوریل اتر سولفات ها
خمیر نیمه شفاف سفید یا زرد رنگ كه دارای بوی خفیف بوده و با غلظت های 30 و 70 درصد در بازار موجود می باشد.
جزء مواد فعال سطحی آنیونی محسوب می شود كه از خانواده آلكیل اتر سولفاتها می باشد و از تركیب یك الكل چرب با اكسید اتیلن و بدنبال آن سولفوناسیون بدست می آید.
ویژگی ها :
به عنوان شوینده متداول در اكثر محصولات بهداشتی سر و بدن،محصولات مراقبت از پارچه های ظریف، مایعات ظرفشویی مورد استفاده قرار می گیرد.
به علت حساسیت کم این آنیونیک به سختی آب ،به آسانی در آبهای سخت و معمولی با كف فراوان حل می شود و با سایر افزودنی ها سازگار است.

## Slide 61: سدیم لوریل اتر سولفات ها
موارد كاربرد :
شامپوهای سر و بدن
مایعات دستشویی
مایعات لباسشویی
مایعات ظرفشویی
پودرهای لباسشویی خانگی

## Slide 62: استرکواتها
این دسته از مواد به صورت خمیر سفید یا کرم بوده و اکثرا ماده جامد آنها در یک حلال مانند ایزو پروپانل حل شده است .این مواد جزء سورفاكتانتهای كاتیونیك محسوب میشوند. سورفاكتانتهای كاتیونیك اغلب به عنوان نرم كننده پارچه و عوامل آنتی استاتیك كاربرد دارند. این دسته از محصولات جهت حفظ و نگهداری البسه شسته شده با پودرهای شوینده متداول بكار می رود (بدلیل فشار مكانیكی در ماشین لباسشویی و خشك شدن در هوای استاتیكی، بعد از شستشوهای متوالی بیشتر پارچه ها زبر می شوند).
ویژگی ها :
افزودن مایع نرم كننده البسه در شستشوی نهایی منجر به احساس نرمی البسه می گردد.
این مواد فعال با نشست بر روی پارچه علاوه بر خواص نرم كنندگی خاصیت ضد الكتریسیته ساكن نیز به پارچه می دهند و باعث می شوند
البسه راحت تر اطو زده شوند.
موارد كاربرد :
مایعات نرم کننده البسه

## Slide 63: الکل اتوکسیلاتها
این دسته از مواد به صورت مایعات بیرنگ چرب یا جامدات 100 درصد اکتیوموجود بوده بوده وکاملا در آب حل می شوند. این مواد جزءسورفاكتانتهای نانیونیک محسوب میشوند.سورفاكتانتهای نانیونیك دارای گروه قطبی می باشند كه نمی تواند در محلول آبی یونیزه شود. قسمت هیدروفوب شامل زنجیر چرب و قسمت هیدروفیل شامل اتمهای غیر قابل یونیزه اكسیژن، نیتروژن یا سولفور است.حلالیت نتیجه تشكیل پیوند هیدروژنی بین آب و گروههای هیدروفیل مانند گروههای اتری پلی اكسی اتیلن می‌باشد.

## Slide 64: الکل اتوکسیلاتها
ویژگی ها :
دارای کف کم تا متوسط و ایجادکننده کف نسبتا پایدار
دارای خواص مرطوب کنندگی و دترجنسی عالی بویژه بر روی لکه های روغنی
عدم حساسیت به یونهای سختی آب ودر نتیجه حفظ کارایی
سازگاری با اکثر مواد افزودنی
موارد كاربرد :
مایعات لباسشویی
پاک کننده های سطوح سخت و چندمنظوره

## Slide 65: آلکیل فنول اتوکسیلاتها
این دسته از مواد به صورت مایعات بیرنگ چرب 100 درصد اکتیوموجود بوده وکاملا در آب حل می شوند. این مواد جزءسورفاكتانتهای نانیونیک محسوب میشوند.حلالیت نتیجه تشكیل پیوند هیدروژنی بین آب و گروههای هیدروفیل مانند گروههای اتری پلی اكسی اتیلن می‌باشد. بدلیل سمیت و مشکلات زیست محیطی اسفاده از آنها در محصولات خانگی محدود شده است.
ویژگی ها :
دارای کف کم تا متوسط و ایجاد کف نسبتا پایدار
دارای خواص مرطوب کنندگی و دترجنسی عالی بویژه بر روی لکه های روغنی
عدم حساسیت به یونهای سختی آب ودر نتیجه حفظ کارایی
سازگاری با اکثر مواد افزودنی
موارد كاربرد :
پودرهای شوینده ماشینی
مایعات و پودرهای پاک کننده های صنعتی
پاک کننده های وسایل نقلیه اعم از مایع وجامد

## Slide 66: بلیچ ها (لکه برها)
تركیباتی هستند كه می توانند پارچه ها وسطوح سخت را تمیز، سفیدو درخشان نمایند و لكه ها راحذف كنند.هر دو نوع بلیچ اكسیژن دار و كلر دار در محصولات خانگی لباسشویی و سطوح سخت استفاده می شود.
سدیم هیپو کلریت (آب ژاول)
سدیم پربورات مونو هیدرات، سدیم پربورات تترا هیدرات، سدیم پرکربنات

## Slide 67: بلیچ ها (لکه برها)
سدیم هیپو کلریت (آب ژاول)
بلیچ کلردار متداول سدیم هیپو کلریت است که مایعی زرد رنگ با بوی کلر می باشد و قلیاییت بسیار بالایی دارد. در اصطلاح عوام به وایتکس مشهور است. این مایع کاملا در آب محلول است. این ماده می تواند پارچه و سطوح سخت را تمیز، سفیدو درخشان نماید و لكه ها راحذف كند.
ویژگی ها :
حذف لكه های قابل اکسید شدن مانند چای ، شكلات، قهوه ، آب میوه ،كلروفیل گیاهان ، خردل، كاری ،سسها،گوجه فرنگی ، هویج ،رنگهای استفاده شده در مواد آرایشی و رنگ مو از روی البسه سفید خانگی وسطوح سخت
موارد كاربرد :
مایع وژل ماشین ظرفشویی
مایعات لکه بر البسه سفید و سطوح سخت

## Slide 68: بلیچ ها (لکه برها)
سدیم پربورات مونو هیدرات، سدیم پربورات تترا هیدرات، سدیم پرکربنات
انواع متداول بلیچ اكسیژن دار مصرفی در پودرهای شوینده خانگی ،سدیم پربورات مونو هیدرات، سدیم پربورات تترا هیدرات وسدیم پر كربنات می باشد .این سه ماده به فرم پودرهای سفید رنگ می باشند و در آب کاملاٌ محلول هستند. این دسته از مواد کاربرد بسیاروسیعی در بیشتر محصولات شوینده خانگی اعم ازمحصولات مراقبت از البسه و مراقبت از خانه پیدا کرده اند.
این تركیبات اكسیژن دار بواسطه هیدرولیز در محیط قلیایی آبی، هیدروژن پروكسید را بداخل محلول شستشو وارد می نمایند. هیدروژن پروكسید زمانی عامل بلیچ كننده موثری است كه یا دمای شستشو یا PH بالا بوده و یا اینکه زمان شستشو و غوطه وری طولانی باشد .دمای شستشو حداقل 60 درجه سانتیگراد برای كارایی موثر هیدروژن پروكسید لازم است ، بنابراین در مناطقی كه دمای شستشو و زمان چرخه شستشو پایینتر است كارایی هیدروژن پروكسید( قدرت لكه بری) شدیداً افت می كند.این نقص بوسیله استفاده از فعال كننده های بلیچ (اكتیواتور) مرتفع می شود.

## Slide 69: بلیچ ها (لکه برها)
ویژگی ها :
حذف لكه های قابل اکسید شدن مانند چای ، شكلات، قهوه ، آب میوه ،كلروفیل گیاهان ، خردل، كاری ،سسها،گوجه فرنگی ، هویج ،رنگهای استفاده شده در مواد آرایشی و رنگ مو از روی البسه خانگی وسطوح سخت
موارد كاربرد :
پودرهای شوینده البسه ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
قرصهای شوینده ماشین لباسشویی
پودرهای پاک کننده سطوح سخت
پودرهای پاک کننده صنعتی و سازمانی(موسسه ای )
پودرهای پاک کننده های چند منظوره
پودر، مایع،قرص وژل ماشین ظرفشویی
پودرهای لکه بر البسه سفید ورنگی(Color Safe) و سطوح سخت

## Slide 70: T.A.E.D تترااستیل اتیلن دی آمین
این دسته ازمواد که به فعال كننده بلیچ (اكتیواتور)مشهورند.تركیباتی آلی می باشند كه با بلیچ اكسیژن دار واكنش می دهند و باعث می شوند بلیچ اكسیژن دار حتی در دماهای پائین شستشو(دماهای پائین تر از 60 درجه سانتیگراد)، قدرت لكه بری داشته باشد . این ماده که حلالیت خوبی در آب دارد به فرم تجاری گرانولهای آبی یا سبز موجود است ودر پودرهای لباسشویی ماشینی کاملا قابل تشخیص می باشد.
ویژگی ها :
افزایش کارایی بلیچهای اكسیژن دار در دماهای پایین
قدرت لکه بری در دماهای پایین
موارد كاربرد :
پودرهای شوینده البسه ماشینی
قرصهای شوینده ماشین لباسش.یی
پودرهای پاک کننده سطوح سخت وچند منظوره
پودروقرص ماشین ظرفشویی
پودرهای لکه بر البسه

## Slide 71: استئارات سدیم
استئارات سدیم که نمك سدیمی كربوكسیلیك اسید 18 کربنه اشباع شده می باشد ، صابون مصرفی در پودرهای شوینده است.این ماده از خنثی شدن استئاریک اسیدبا سود بدست می آید. این صابون کاملاٌ در آب محلول است .
ویژگی ها :
پاک کننده مناسب
كاهش دهنده یونهای سختی آب (كلسیم و منیزیم ) در كنار سازنده های قوی
كنترل كننده كف سورفاكتانتها در ماشین لباسشویی
کمک به نرم کردن البسه
موارد كاربرد :
تمامی پودرهای شوینده البسه ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)

## Slide 72: لورات سدیم
لورات سدیم، نمك سدیمی كربوكسیلیك اسید 18 کربنه غیر اشباع می باشدوبه علت راحتی تهیه، صابون مصرفی در مایعات شوینده است.این ماده از خنثی شدن لوریک اسیدبا سود به دست می آید. این صابون در آب کاملاٌ محلول است .
ویژگی ها :
تمامی پودرهای شوینده البسه ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
پاک کننده مناسب
كاهش دهنده یونهای سختی آب (كلسیم و منیزیم ) در كنار سازنده های قوی
كنترل كننده كف سورفاكتانتها در ماشینهای لباسشویی
ماده کمکی برای نرم کردن البسه
موارد كاربرد :
مایعات لباسشویی ماشینی

## Slide 73: اپتیکال براینترها (عوامل سفید کننده فلوئورسنت)
این مواد بطور چشمی سفید كنندگی و درخشندگی البسه را در طی شستشو افزایش می دهند. البسه شسته شده حتی وقتی كاملاً تمیز باشند كمی ته رنگ زرد دارند در نتیجه استفاده از عوامل سفید كننده فلوئورسنت (،به علت ایجاد هاله آبی بر روی البسه) ، رنگ زرد پوشانیده شده والبسه سفیدتر و درخشانتر به نظر می رسد(رنگ آبی مكمل زرد است).این موادبه صورت پودرهای نرم با دامنه رنگ کرم تا زرد روشن( یا حتی زرد فسفری) موجود می باشندوکاملا در محیط قلیایی محلول شستشو حل می شوند.
ویژگی ها :
افزایش سفید كنندگی و درخشندگی البسه در طی شستشو
موارد كاربرد :
پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
صابونهای دترجنت قالبی(مخصوص البسه)
مایعات لباسشویی

## Slide 74: آنزیم ها
آنزیمها مولكولهای پروتئینی هستند كه به دلیل داشتن ماهیت كاتالیكی می توانند بسیاری از لكه های پروتئینی ، چربی ونشاسته ای را كه در مقابل دترجنتها مقاومند تجزیه نمایند. آنزیمهای مورد مصرف در صنایع شوینده عبارتند از،لیپاز،آمیلازوسلولاز

## Slide 75: آنزیم پروتئاز
این آنزیم لكه های پروتئینی روی البسه مانندلكه های غذایی شیر، تخم مرغ، گیاهان وخون را به اجزای کوچکتر تبدیل کرده که براحتی توسط محلول شستشو حذف می شود.این آنزیم در محصولات پودری به فرم گرانول ودر محصولات مایع ، به فرم مایع می باشد.امروزه استفاده ازاین نوع آنزیم در پودرها وقرصهای ماشین ظرفشویی نیز متداول شده است.
ویژگی ها :
تجزیه و حذف لکه های پروتیینی از قبیل شیر، تخم مرغ، گیاهان وخون از روی البسه
موارد كاربرد :
پودرهای شوینده ماشین لباسشویی
مایعات لباسشویی ماشینی
پودروقرصهای ماشین ظرفشویی

## Slide 76: آنزیم لیپاز
این آنزیم لكه های چربی و گریسی روی البسه را به اسیدهای چرب کوچکتر تبدیل کرده که براحتی توسط محلول شستشو حذف می شود.این آنزیم در محصولات پودری به فرم گرانول ودر محصولات مایع ، به فرم مایع می باشد.امروزه استفاده ازاین نوع آنزیم در پودرها وقرصهای ماشین ظرفشویی نیز متداول شده است.
ویژگی ها :
تجزیه و حذف لکه های چربی و گریسی از روی البسه
موارد كاربرد :
پودرهای شوینده ماشین لباسشویی
مایعات لباسشویی ماشینی
پودر و قرصهای ماشین ظرفشویی

## Slide 77: آنزیم آمیلاز
این آنزیم لكه های نشاسته ای مانند مواد قندی روی البسه را به اجزاء کوچکتر تبدیل کرده که براحتی توسط محلول شستشو حذف می شود.این آنزیم در محصولات پودری به فرم گرانول ودر محصولات مایع ، به فرم مایع می باشد.امروزه استفاده ازاین نوع آنزیم در پودرها وقرصهای ماشین ظرفشویی نیز متداول شده است.
ویژگی ها :
تجزیه و حذف لکه های چربی و گریسی از روی البسه
موارد كاربرد :
پودرهای شوینده ماشین لباسشویی
مایعات لباسشویی ماشینی
پودروقرصهای ماشین ظرفشویی

## Slide 78: آنزیم سلولاز
تشكیل میكروفیبریلها (پرزها) روی سطوح پارچه ها ، در طی عمكرد مكانیكی ماشین، منجر به پخش نور شده وسطوح در نظر بیننده ، ظاهری خاكستری پیدا می كند.این بدین معنی است كه رنگ پارچه ظاهر تیره ای به خود می گیرد.آنزیم سلولاز با حذف این پرزها از سطوح، وضوح اولیه رنگ را برمی گرداند. این آنزیم در محصولات پودری به فرم گرانول و در محصولات مایع ، به فرم مایع می باشد.
ویژگی ها :
حذف پرزهای روی سطوح البسه
جلوگیری از خاکستری شدن البسه پس از شستشوهای
درخشانتر نمودن رنگ البسه
جلوگیری از کهنگی البسه پس از شستشوهای مکرر
قابلیت حذف لكه های خیلی عمیق موجود در الیاف البسه
موارد كاربرد :
پودرهای شوینده البسه ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
مایعات لباسشویی ماشینی

## Slide 79: اسید سیتریک
پودر بی رنگ یا سفید بدون بو یا تقریبا بی بو با طعم خیلی ترش.
ویژگی ها :
تنظیم كننده pH فراورده های آرایشی و بهداشتی
موارد كاربرد :
فرمولاسیون اكثر فراورده های آرایشی و بهداشتی

## Slide 80: کربوکسی متیل سلولز
این ماده یك پلیمر آلی است و به صورت پودر سفید رنگ مایل به زرد می باشد. حلالیت جزیی در آب داشته ولی تا حدودی در محیط قلیایی حل می شود. ذرات چرك جدا شده در محلول شستشو می تواند مجدداً بر روی البسه نشست كند و در طی شستشوهای مكرر ظاهر البسه را خاكستری رنگ وتیره نشان دهد. این ماده جزء عوامل ضد نشست چرک محسوب می شود.
ویژگی ها :
جلوگیری از نشست مجدد ذرات چرك جدا شده توسط سورفاکتانت به روی پارچه
موارد كاربرد :
پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی
صابونهای دترجنت قالبی

## Slide 81: سدیم سولفات
سدیم سولفات پودری سفید رنگ با خلوص بسیار بالا (99 درصد) می باشد و کاملا در آب محلول است.در پودرهای شوینده جزء طبقه پرکننده ها محسوب می شود. پر كننده ها می توانند برای افزایش یا بهبود خواص ریزش ،حلالیت، جذابیت ظاهر پودر در نظر مشتری یا جلوگیری از كلوخه شدن وایجاد گردوغبار به فرمولاسیون اضافه شوند.
ویژگی ها :
متداولترین پر كننده برای محصولات پودری
افزایش یا بهبود خواص ریزش ،حلالیت، كلوخه شدن، گردوغبار یا ظاهر محصولات پودری
موارد كاربرد :
پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی
صابونهای دترجنت قالبی(مخصوص البسه)
قرصهای شوینده البسه ماشینی
پودرهای پاک کننده سطوح سخت وچند منظوره
پودروقرص ماشین ظرفشویی

## Slide 82: سدیم تولوئن سولفونات
به صورت پودری سفید رنگ با خلوص 70 و 90 درصد موجود است و کاملا در آب محلول است.جزء دسته هیدروتروپها محسوب می شود.هیدروتروپها در مایعات برای تامین پایداری محصول نهایی در حین انبارش و اطمینان از حلالیت به فرمولاسیون اضافه می شوند.
ویژگی ها :
تأمین پایداری محصول نهایی در حین انبارش و اطمینان از حلالیت در مایعات
کاهش نقطه کدورت مایع
جلوگیری از دو فاز شدن مایع
موارد كاربرد :
مایعات لباسشویی
مایعات ظرفشویی
مایع مکمل ظرفشویی
مایعات پاک کننده سطوح سخت و چندمنظوره

## Slide 83: اتانول، پروپیلن گلیکول
به فرم مایعند وبوی نافذ الکلی دارند و کاملا در آب حل می شوند. جزء دسته هیدروتروپها محسوب می شوندو برای تامین پایداری محصول نهایی در حین انبارش و اطمینان از حلالیت در مایعات به فرمولاسیون اضافه می شوند.
ویژگی ها :
تأمین پایداری محصول نهایی در حین انبارش و اطمینان از حلالیت در مایعات
کاهش نقطه کدورت مایع
جلوگیری از دو فاز شدن مایع
موارد كاربرد :
مایعات لباسشویی
مایعات ظرفشویی
مایع مکمل ظرفشویی
مایعات پاک کننده سطوح سخت و چندمنظوره

## Slide 84: ضد کف
از دسته ترکیبات پلی دی متیل سیلوکسان می باشند و به صورت امولسیون شیری رنگ و یا فرم گرانولی موجودند.
ویژگی ها :
كاهش كف در حین ساخت مایعات و همچنین در طی چرخه های شستشو در ماشین لباسشویی(هنگام استفاده از مایعات لباسشویی ماشینی)
کاهش کف در ساخت اسلوری پودرها و همچنین در طی چرخه های شستشو در ماشین لباسشویی(هنگام استفاده از پودرهای ماشینی)
موارد كاربرد :
پودرهای شوینده البسه ماشینی
مایعات لباسشویی ماشینی